Załącznik nr 6

NAKŁADY RZECZOWE na wykonanie usług związanych z konserwacją

cieków wodnych

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka miary nakładów | Jednostka normo-godziny | Ilość jednostek nakładów rzeczowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab.0114,0115 | CZĘŚĆ I. KONSERWACJA CIEKÓW Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów dla porostu gęstego twardego z wygrabieniem | m2 | r-g | 0,017 |
| 2. | KNR 2 – 01 Tab. 0109 | Ręczne ścinanie krzaków gęstych | ha | r-g | 596,00 |
| 3. | KNR 15 – 01 Tab. 0115 | Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających (glony, rzęsa wodna) z odrzuceniem na brzeg i złożeniem w pryzmy przy głębokości do 1,0 m | m2 | r-g | 0,039 |
| 4. | KNR 15 – 01 Tab. 0115 | Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających (glony, rzęsa wodna) z odrzuceniem na brzeg i złożeniem w pryzmy przy głębokości ponad 1,0 m | m2 | r-g | 0,051 |
| 5. | KNR 15 – 01 Tab. 0115 | Wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60% | m2 | r-g | 0,129 |
| 6. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,169 |
| 7. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,229 |
| 8. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,319 |
| 9. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,359 |
| 10. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,472 |
| 11. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,609 |
| 12. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,602 |
| 13. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,761 |
| 14. | KNK 2 – 11 Tab. 0926 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,966 |
| 15. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,331 |
| 17. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0, 420 |
| 18. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,475 |
| 19. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,613 |
| 20. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,777 |
| 21. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,766 |
| 22. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,970 |
| 23. | KNK 2 – 11 Tab. 0927 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 1,197 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | CZĘŚĆ II. OCZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 40 cm | m | r-g | 0,7 |
| 2. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 60 cm | m | r-g | 1,4 |
| 3. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 80 cm | m | r-g | 2,4 |
| 4. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 1,0 m | m | r-g | 3,0 |
| 5. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 40 cm | m | r-g | 1,1 |
| 6. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 60 cm | m | r-g | 2,0 |
| 7. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 80 cm | m | r-g | 3,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 1,0 m | m | r-g | 4,5 |
| 9. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,4 m | m | r-g | 1,4 |
| 10. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,6 m | m | r-g | 2,7 |
| 11. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,8 m | m | r-g | 4,9 |
| 12. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 1,0 m | m | r-g | 6,0 |

NAKŁADY RZECZOWE na wykonanie robót remontowych

urządzeń wodno – melioracyjnych

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka miary nakładów | Jednostka normo-godziny | Ilość jednostek nakładów rzeczowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 | CZĘŚĆ I. CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 25 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 0,44 0,11 0,11 0,06 |
| 2. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 25 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 0,80 0,20 0,20 0,11 |
| 3. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 25 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 1,04 0,26 0,26 0,15 |
| 4. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 30 cm; sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 0,60 0,15 0,15 0,08 |
| 5. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 30 cm; sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 1,04 0,26 0,26 0,15 |
| 6. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 30 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 1,40 0,35 0,35 0,20 |
| 7. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 40 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 0,96 0,24 0,24 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 40 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 1,64 0,41 0,41 0,23 |
| 9. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 40 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 2,08 0,52 0,52 0,29 |
| 10. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 50 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 1,48 0,37 0,37 0,21 |
| 11. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 50 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 2,24 0,56 0,56 0,31 |
| 12. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 50 cm sprzęt : - pompa spalinowa - wciągarka ręczna do 1,0 t - samochód towarowo-osobowy | m | r-g m-g m-g m-g | 3,00 0,75 0,75 0,42 |
| 1. | KNK 2 – 11 Tab. 0909 | CZĘŚĆ II. STUDNIE DRENARSKIE I REWIZYJNE Oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8 m i głębokości zamulenia 50 cm | szt. | r-g | 1,60 |
| 2. | KNK 2 – 11 Tab. 0909 | Oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0 m i głębokości zamulenia 50 cm | szt. | r-g | 1,84 |
| 3. | KNK 2 – 11 Tab. 0701 | Montaż studni o głębokości zapuszczenia 2,0 m i średnicy 0,8 m | szt. | r-g | 58,7 |
| 4. | KNK 2 – 11 Tab. 0701 | Montaż studni o głębokości zapuszczenia 2,0 m i średnicy 1,0 m | szt. | r-g | 74,8 |
| 5. | KNK 2 – 11 Tab. 0701 | Montaż studni o głębokości zapuszczenia 2,5 m i średnicy 1,0 m | szt. | r-g | 100,0 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab. 0103 | CZĘŚĆ III. RUROCIĄGI DRENARSKIE Oczyszczenie rurociągu drenarskiego drutem średnicy 10 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 0,462 |
| 2. | KNR 15 – 01 Tab. 0104 | Oczyszczenie rurociągu drenarskiego drutem średnicy 15 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 0,570 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | KNR 15 – 01 Tab. 0104 | Oczyszczenie rurociągu drenarskiego drutem średnicy 20 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 0,711 |
| 4. | KNR 15 – 01 Tab. 0101 | Przełożenie rurociągu drenarskiego średnicy 10 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 1,619 |
| 5. | KNR 15 – 01 Tab. 0102 | Przełożenie rurociągu drenarskiego średnicy 15 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 1,956 |
| 6. | KNR 15 – 01 Tab. 0102 | Przełożenie rurociągu drenarskiego średnicy 20 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 2,526 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab. 0212 | CZĘŚĆ IV. NAPRAWA UMOCNIENIA BRZEGOWEGO Naprawa opasek z kiszek faszynowych przy średnicy kiszki faszynowej 20 cm | m | r-g | 0,662 |
| 2. | KNR 15 – 01 Tab. 0212 | Naprawa opasek z kiszek faszynowych przy średnicy kiszki faszynowej 20 + 20 cm | m | r-g | 1,250 |
| 1. | KNR 2 – 01 Tab. 0408 KNR 2 – 01 Tab. 0409 KNR 2 – 01 Tab. 0507 | CZĘŚĆ V. ODTWORZENIE ODCINKA ROWU MELIORACYJNEGO a) Wykopy ręczne rowów i kanałów przy szerokości dna rowu do 1,0 m i głębokości 1,0 m w gruncie kat. III - za każde 0,2 m zwiększenia lub zmniejszenia głębokości od 0,8 m do 2,0 m b) Rozplantowanie ręczne uprzednio wydobytej ziemi z wykopu c) Plantowanie dna, skarp rowów przy robotach wodno-inżynieryjnych w gruncie kat. III | m3 m3 m2 | r-g r-g r-g r-g | 1,6600 0,1680 0,3570 0,156 |
| 2. | KNR 2 – 11 Tab. 0503 | Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm w gruncie kat. III | m | r-g | 0,538 |
| 3. | KNR 2 – 11 Tab. 0504 | Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o średnicy 20 + 20 cm w gruncie kat. III | m | r-g | 1,110 |
| 1. | KNK 2 – 11 Tab. 0923 | CZĘŚĆ VI. WYMIANA RUR W PRZEPUSTACH, RUROCIĄGI Rozbiórka rurociągów o średnicy: - 20 cm - 30 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm | m | r-g | 0,3 0,6 0,8 1,3 1,7 |
| 2. | KNK 2 – 11 Tab. 0710 | Wykonanie przepustu dł. 5 m z przyczółkami z darniny o średnicy: - 50 cm - 60 cm - za każdy następny 1 m przewodu rurowego o średnicy: - 50 cm - 60 cm | szt. m | r-g r-g | 67,9 74,3 6,79 7,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | KNR 2 – 01 Tab. 0115 | Roboty pomiarowe przy wykopach pod rurociągi | m3 | r-g | 0,053 |
| 4. | KNR 2 – 01 Tab. 0310 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruncie kat. III przy głębokości wykopu do 3,0 m i szerokości 1,6-2,5 m | m3 | r-g | 3,90 |
| 5. | KNR 2 – 18 Tab. 0108 | Montaż rurociągów PVC łączonych na wcisk o średnicy: - 110 - 160 - 200 - 315 - 400 | m | r-g | 0,355 0,367 0,531 0,723 0,928 |
| 6. | KNR 2 – 01 Tab. 0312 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych | m3 | r-g | 1,71 |