ST-02. Konstrukcje stalowe

#### wg Wspólnego Słownika Zamówień

##### Grupy robót:  	452

Klasy: 		4522, 4526

Kategorie: 		45223, 45261

###### Spis treści

1. Wstęp	27

1.1.	Przedmiot ST	27

1.2.	Zakres robót	27

1.3. Zakres stosowania	27

1.4.	Zakres robót objętych ST	27

1.5.	Określenia podstawowe	27

1.6. 	Ogólne wymagania dotyczące robót	27

2.	Materiały	27

3.	Sprzęt	28

4.	Transport	28

5.	Wykonanie robót	28

5.1. 	Wymagania ogólne	28

5.1.1. 	Składowanie konstrukcji stalowej	28

5.1.2.	Wykonywanie napraw na placu budowy	29

5.1.3.	Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek	29

5.1.5.	Operacie i czynności montażowe	30

5.1.6.	Montaż konstrukcji stalowych	30

5.1.7.	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych	31

5.2. 	Wymagania ogólne realizacji robót stalowych	31

5.2.1.	Budynek techniczny	31

5.2.2.	Garaż wolnostojący	31

6.	Kontrola jakości robót	31

7.	Obmiar robót	32

8.	Odbiór robót	32

8.1.	Ogólne zasady	32

8.2.	Sprawdzenie jakości wykonanych robót	32

9. Podstawy płatności	32

9.1.	Ogólne wymagania	32

9.2.	Płatności	32

10.	Przepisy związane	33

# 1. Wstęp

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gm. Dobra.

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze następujących obiektów :

- budynek pompowni ze stanowiskiem krat

- budynek stanowiska mechanicznego odwadniania osadu

- pompownia recyrkulatu

- wiata dla samochodów osobowych

- wiata dla samochodów ciężarowych

- wiata stalowa

## 1.3. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.4.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki).

## 1.5.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i ST.00. „Wymagania ogólne".

## 1.6. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

# Materiały

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są:

- konstrukcje stalowe

- elektrody stalowe do spawania

- kotwy stalowe

- wkręty samowiertne z uszczelkami

- śruby, podkładki, nakrętki

- liny stalowe

- blacha stalowa grubo walcowana

- blacha trapezowa powlekana

- drabiny stalowe

- rury stalowe bez szwu

- kraty pomostowe

- balustrada stalowa

- konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej

- kątowniki

- bariery stalowe

- farba ftalowa do gruntowania

- farba ftalowa nawierzchniowa

- farba olejna nawierzchniowa

- zestaw farb chemoutwardzalnych do zastosowania w oczyszczalniach ścieków

- rozcieńczalnik

- lakier do zaprawek w aerozolu

- płyty warstwowe ISOTHERM o grubości 100 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej

- płyty warstwowe ISOTHERM  D o grubości 140 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej

# Sprzęt

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować sprzęt do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

# Transport

Konstrukcja przed wysyłką powinna być protokolarnie odebrana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją. Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące:

- największa długość 11 m

- największa szerokość 2.5 m

- największa wysokość 2.5 m

Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może być do 18m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3.10 m.

# Wykonanie robót

Ogólne warunki wykonania robót podano ST.00. „Wymagania ogólne".

## 5.1. 	Wymagania ogólne

### 5.1.1. 	Składowanie konstrukcji stalowej

- konstrukcje stalowe dowiezione na teren oczyszczalni winny być rozładowywane przy pomocy dźwigów

- do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników
i przyciągarek szczękowych

- przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne

- elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka
transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed odkształceniem

- elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności
podawania ich do montażu

- elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania

- elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie

- na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po
której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb
placu składowego

- na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej

- konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub
desek

- przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m jedna od drugiej

- teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co
najmniej o grubości 15 cm

- elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również
składować w tym samym położeniu

- przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych.

### 5.1.2.	Wykonywanie napraw na placu budowy

- miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak: zagięcia kształtowników, wypukłości blach,
należy usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka,
odkształcony element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy
większej od odkształconego obszaru

- minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić
około 597°C

- niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzenie
w cieczy po gięciu lub prostowaniu na gorąco

- po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia
usterek należy je usunąć

- sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Projektantem.

### 5.1.3.	Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek

- prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5km/h)

- elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia

- elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń

- za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1.0 m nad przedmiotami
znajdującymi się na drodze przemieszczania

- podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne; od
powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia

- w celu zachowania bezpieczeństwa, podnoszoną konstrukcję należy kierować linami
zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

5.1.4.	Dojścia

- do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia
w miejscach zapewniających bezpieczeństwo

- między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej
l,0 m

- dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone

### 5.1.5.	Operacie i czynności montażowe

Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych do montażu

- segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona
od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji

- elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich
numeracji

- dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju musi
być dostatecznie wygodny

- przemieszczanie elementów na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami montażowymi.

#### Scalanie elementów

- scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków
montażowych przy scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji

- elementy stanowiące części podzespołu lub bloku należy sprawdzić pod względem istnienia uszkodzeń konstrukcji i powłoki antykorozyjnej; wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić

- przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub zakładanych do czasu zanitowania, powinna wynosić 20 do 30% ogółu otworów połączenia

- odstęp śrub nie powinien być większy niż 500 mm

- trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0.3 mm mniejszą od nominalnej średnicy otworu

- liczba trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub montażowych

- sprawdzenie szczelinomierzem należy przeprowadzić w kilku miejscach równomiernie rozłożonych na obwodzie połączenia

- w połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0.2 mm nie powinien wchodzić głębiej niż 20 mm między przylegające powierzchnie

- rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest dopuszczalne po zakończeniu
scalania, po sprawdzeniu wymiarów podzespołów lub bloku, po wykonaniu strzałki
montażowej oraz po odbiorze częściowym powyższych czynności

- przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony

- poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować; przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na
ustawieniu ich w określonej długości od siebie

- sposób ukształtowania, zakasowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych
i niskostopowych do spawania gazowego łukowego elektrodami otulonymi określają odpowiednie normy.

### 5.1.6.	Montaż konstrukcji stalowych

- montaż konstrukcji zgodny z Dokumentacją Projektową

- zapewnić stateczność montowanej konstrukcji

- elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować

### 5.1.7.	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Globalnie na całej oczyszczalni zastosowano różne rodzaje i sposoby zabezpieczenia stali profilowej (występuje stal kwasoodporna, stal zwykła ocynkowana i stal zwykła zabezpieczana zestawami antykorozyjnymi do zabezpieczeń w oczyszczalniach ścieków). Stal zwykłą nie ocynkowaną zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z systemem - zestawy dla oczyszczalni ścieków. Systemy należy stosować w zależności od sytuacji w jakich warunkach pracuje dana konstrukcja stalowa. Sposób przygotowania powierzchni oraz nałożenia powłok jest opisany w kartach katalogowych, które dystrybutor farb dostarcza przy ich zakupie. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowację.

## 5.2. 	Wymagania ogólne realizacji robót stalowych

### 5.2.1.	Budynek pompowni, pompowni recyrkulatu oraz wiat stalowych

W nowoprojektowanych obiektach w zakresie robót stalowych należy wykonać:

- ustawić ramy stężone łącznikami pionowymi

- rygle ram scalić ze słupami poprzez spawanie

- po zmontowaniu szkieletu konstrukcji należy wykonać regulację:

- położenia elementów względem poziomu i pionu

- prostoliniowości płatwi

- połączenia elementów ściany

- po wyregulowaniu całej konstrukcji należy wykonać pod stopami słupów podlewkę z zaprawy cementowej 1 : 3

- przystąpić do montażu płyt dachowych i ściennych lub blach trapezowych pokrycia dachowego

### 5.2.2.	Budynek mechanicznego odwadniania osadu

- na murze wykonać wieniec osadzając w nim marki stalowe

- ułożyć rygle dachowe na markach i po ich ustawieniu przyspawać

- do rygli przyspawać stężenia dachowe

- pokryć powierzchnię dachu płytami warstwowymi ISOTHERM D 140mm

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnie z dokumentacją i przepisami

- poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji

- należytego stanu izolacji

- sprawdzenia prawidłowości nałożenia powłok ochronnych

- sprawdzenia prawidłowości wykonania połączenia urządzenia technicznego z otoczeniem,
szczelności połączeń między elementami

- wykonania uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków
nie reagujących z elementem wbudowanym

- wycięcia niezbędnych otworów montażowych dla rur technologicznych i wentylacyjnych

- niezbędnego obetonowania elementów wbudowanych w otwory montażowe

- prac porządkowych

- wykonania niezbędnych pomiarów

# Obmiar robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są:

- Mg - np.: wykonanie konstrukcji hali i wiaty, malowanie konstrukcji stalowej

- m2 - np.: przykrycie kanałów lub pomostów z blachy żeberkowej lub kratką Wema

- kg - np.: wykonanie konstrukcji wsporczych

# 8.	Odbiór robót

## Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Odbioru należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

## 8.2.	Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości położenia budowli w planie

- prawidłowości wykonania podpór konstrukcyjnych

- odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów

- jakości materiałów i spoin

- szczelności dla elementów których szczelność jest wymagana

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych

- stan i kompletność połączeń

# 9. Podstawy płatności

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

## 9.2.	Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej Specyfikacji, w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych materiałów. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiałów

- transport materiałów na miejsce wbudowania

- wycięcie niezbędnych otworów montażowych

- przygotowanie prefabrykatów stalowych

- zamontowanie gotowych elementów (j.w. stopnie włazowe, włazy żeliwne, przykrycia)

- roboty konstrukcyjne (np. złożenie konstrukcji hali, wiaty)

- wykonanie ochrony antykorozyjnej

- wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków
nie reagujących z elementem wbudowanym

- prace porządkowe

# Przepisy związane

PN-65/M - 69013   	Spawanie gazowe.

PN-71/H - 97053  	Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-63/B - 06201 	Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002	Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN EN 1493:1998	Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki.

PN EN 26157-1:1998 	Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania.

PN EN 26157-3:1998 	Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego stosowania.

PN-EN ISO 898-1:2001	Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stopowej. Śruby i śruby dwustronne.

PN-ISO 8501-1:1996 	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-71/H-04651	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

PN-70/H-97051	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97052	Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

Zastąpiona częściowo przez PN ISO 8501-1:1996.

PN-EN ISO 2828:2000 	Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.

PN-79/C-81519	Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.

PN-EN ISO 2409:1999 	Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN 24624:1994/Az1:2000 	Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.