- Oferenci wszyscy –

Zp.Z.341- 41/06                                                            Dobra, dnia 27.11.2006r

Dot. Przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku socjalno-sanitarnego na boisku w m. Mierzyn”

Informuję, ze do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku socjalno – sanitarnego” na boisku w m. Mierzyn wpłynęły następujące pytania.

Pyt.1 ( z dn. 14.11.2006r)

Zgodnie z SIWZ Rozdział V, pkt.4. pakt.3 wykonawca do oferty ma dołączyć załącznik nr 5, tj. kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z załączonym kosztorysem  nakładczym.

Z uwagi na obecną sytuacje rynkową – drastyczny wzrost wynagrodzenia za świadczone usługi(np. układanie płytek ceramicznych, pokrycia dachu, wykonania tynku, gładzi gipsowych, malowania – wzrost cen usług od 100 do ok. 400%). Proszę o wyrażenie zgody na modyfikację we wszystkich pozycjach nakładów robocizny, materiałów i sprzętu w celu wyliczenia prawidłowych cen jednostkowych dla poszczególnych czynności robót określonych w kosztorysie nakładczym?

Odp. 1.

Nie jest możliwe potraktowanie jako normy zmodyfikowania nakładów R, M, S we wszystkich pozycjach kosztorysowych.

Do wyrażania rzeczywistych kosztów w kosztorysie jakie ponosi oferent służą wskaźniki narzutów, wartości roboczogodziny i oferowanych cen materiałów.

Pyt.2.

Kosztorys branża budowlana – poz.4- opis pozycji przewiduje zasypanie gruntem rodzimym, do nakładów M dopisano piasek zwykły. Proszę o uściślenie materiału do zasypania ścian fundamentowych.

Odp. 2

Ściany fundamentowe należy obsypać obustronnie piaskiem zwykłym ujętym w nakładach.

Pyt.3.

Proszę o uściślenie marki betonu – chudy beton – B-7,5 czy B-10?

Odp. 3.

Chudy beton marki B-7,5.

Pyt.4

Kosztorys branża budowlana- poz.15 – obmiar przyjęto 0,45*1,1 winno być 0,45*2,1, czy poprawić obmiar?

Odp. 4.

Proszę poprawić na 0,45*2,1.

Pyt.5

Kosztorys branża budowlana – poz.22 – obmiar przyjęto 8,15*18,10-0,12*[8,10*4,5+2,00+2,74+…]=141,197m2 zgodnie z rys. nr 3/8 winno być 8,15*18,10-0,12*[8,10*4+5,98+6,76+3,07+2*3,00+2*2,16], proszę poprawić obmiar?

Odp. 5,

Przedmiar w poz.22 jest prawidłowy. Zaproponowana poprawka nic nie wnosi.

Pyt.6

Kosztorys branża budowlana – poz.25- opis przewiduje dopłatę za 20mm, nakłady RMS powinny być mnożone przez 2, proszę poprawić nakłady?

Odp. 6

Proszę poprawić - nakłady poz.25 proszę pomnożyć przez 2.

Pyt.7.

Kosztorys branża budowlana – poz.31 – proszę określić markę betonu.

Odp. 7.

Beton B-20.

Pyt.8

Kosztorys branża budowlana – poz. 34 – obmiar przyjęto

3,2*[8,1*4+6+2,07+2,64+2,0+2,0+1,18+2,07+2,16*2]- 1,0*2,05*2 winno być 3,20*[8,10*4+5,98+6,76+3,0+3,07*2+2,16*2]-0,90*2,05*7, czy poprawić obmiar?

Odp.8

Przedmiary w kosztorysie nakładczym są poprawne tylko liczone inaczej.

Pyt.9

Kosztorys branża budowlana – poz.35 – obmiar przyjęto

3,0*[2,16*5+1,2+1,15+1,0*2+1,2+1,0+1,2+1,00+1,0*2]-0,8*2,05*2-0,9*2,05*4-1,00*2,05 winno być 3,20*[2,16*4+1,2+1,15]-2,00*[0,90+0,8*4]+3,20*2,08-0,80*2,05+[3,20*[0,90+1,26+0,90*2]-0,70”2,05]*2, czy poprawić obmiar?

Odp. 9

Przedmiary w kosztorysie nakładczym są poprawne tylko liczone inaczej. Założono, że ścianki działowe gr.14cm postawione będą na posadzce cementowej a nie na podkładzie betonowym.

Pyt.10.

Kosztorys branża budowlana – do poz.39 – w nakładach M usunięto rury stalowe, a w S żuraw – czy nakłady uzupełnić?

Odp. 10

Rury stalowe i żuraw zostały świadomie usunięte z poz.39. Decyzja o ich przywróceniu zależy tylko od oferenta.

Pyt.11.

Kosztorys branża budowlana – do poz.40 i 41 brak montażu płyt styropianowych wg KNR 0-23 t. 2612-02/ płyty przyjęto błędnie w poz. Nr 41 – czy dopisać nową pozycję?

Odp. 11.

Pozycje 40 i 41 są prawidłowe.

Założono, ze technologicznie wykonanie ocieplenia wieńca polegać będzie na ułożeniu w gotowym szalunku obejmującym całą grubość muru styropiany z kołkami i zalaniem betonem wieńców. Po rozszalowaniu pozostanie przykleić siatkę na styropianie. Zbędne jest przyklejenie styropianu do wieńców.

Stąd też styropian jako materiał został ujęty w poz. 41 przedmiarów,

Pyt. 12.

Kosztorys branża budowlana – poz.55 – w M nakład blachowkrętów poprawiono na 0,0185 kg/m2 winno być 18,5 szt/m2, czy poprawić nakład?

Odp. 12

Nakład blachowkrętów jest prawidłowy zasugerowany przez program do kosztorysowania. Cenę wkrętów podaje się za kilogram a nie za sztukę. To nie ma znaczenia dla wartości pozycji.

Pyt.13,

Kosztorys branża budowlana – poz.58 i 59 – w M nakład papier ścierny zmieniono na 0,24 ark/szt. Norma 0,06m2/m2, czy poprawić nakład?

Odp. 13.

Nakład papieru ściernego jest prawidłowy. To nie ma znaczenia dla wartości pozycji.

Pyt.14.

Kosztorys branża budowlana – poz.60 i 61 – czy można zmienić podstawę wyceny w taki sposób, aby transport zaprawy odbywał się przy pomocy agregatu tynkarskiego – proszę podać podstawę koszt.?

Odp. 14

Inwestor w swoich przedmiarach nie narzuca technologii i sposobu (ręczny lub maszynowy) wykonania poszczególnych robót.

Wykonawca składający ofertę sam decyduje w zależności od posiadanych możliwości i środków jak zrealizuje zadanie inwestycyjne określone projektem technicznym i przedmiarami. Jeśli oferent uzna, że chce wykonać opisane zadanie inwestycyjne inną technologią niż przyjęta w przedmiarach to ma do tego prawo i sam decyduje, czy chce wprowadzić zmiany do przedmiarów  pokazując je w kosztorysie ofertowym. Jeśli oferent nie zgadza się z przedmiarami w poszczególnych pozycjach i uważa, ze niezgodności te mają dla niego istotne znaczenie i wpływają na wartość jego oferty, to ma prawo wprowadzić korekty w swoim kosztorysie ofertowym obejmujące np. roboty nie ujęte w przedmiarach a zdaniem oferenta niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne należy wykonać na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej - załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym do wykonania kosztorysu ofertowego.

Pyt. 15

Kosztorys branża budowlana – poz.62 – proszę zweryfikować w nakładach M ilość obejm, kolan, złączek i rewizji – dla 4 rur przyjęto montaż 0,7762 szt. rewizji?

Odp. 15.

W pozycji tej nie dokonano korekty ilości poszczególnych materiałów za wyjątkiem samej rury spustowej. Zgodnie z rysunkiem elewacji rury odprowadzające wodę deszczową zakończone są kolankami. Zbędne są rewizje i mufy, ale powinno być więcej uchwytów i kolan. Można oczywiście zweryfikować nakłady, ale w końcowym rozrachunku dla wartości pozycji nie ma to większego znaczenia.

Pyt.16.

Kosztorys branża budowlana – poz.69 – przyjęto suchą zaprawę do klinkieru w ilości 3,5kg/m2, wg OFERTY ATLASA zaprawa klejowa zużycie 1,5kg na 1m2 na 1mm grubości warstwy x5=7,5kg/m2, czy zmienić normę zaprawy klejowej?

Odp. 16.

Decyduje o tym oferent w swoim kosztorysie ofertowym

Pyt. 17.

Kosztorys branża budowlana – czy Zamawiający zezwala na zmianę podstaw wyceny poz.10,11, 12, 15, 39 /elementy żelbetowe/ na pozycję z zastosowaniem szalunków systemowych np. PERI oraz transport betonu przy pomocy pompy na samochodzie – zastosowano wykonywanie ręczne z transportem ręcznym – proszę podać nowe podstawy wyceny dla tych czynności w dobie XXI wieku?

Odp.17.

Inwestor w swoich przedmiarach nie narzuca technologii i sposobu (ręczny lub maszynowy) wykonania poszczególnych robót.

Wykonawca składający ofertę sam decyduje w zależności od posiadanych możliwości i środków jak zrealizuje zadanie inwestycyjne określone projektem technicznym i przedmiarami. Jeśli oferent uzna, że chce wykonać opisane zadanie inwestycyjne inną technologią niż przyjęta w przedmiarach to ma do tego prawo i sam decyduje, czy chce wprowadzić zmiany do przedmiarów  pokazując je w kosztorysie ofertowym. Jeśli oferent nie zgadza się z przedmiarami w poszczególnych pozycjach i uważa, że niezgodności te mają dla niego istotne znaczenie i wpływają na wartość jego oferty, to ma prawo wprowadzić korekty w swoim kosztorysie ofertowym obejmujące np. roboty nie ujęte w przedmiarach, a zdaniem oferenta niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne należy wykonać na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej - załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym do wykonania kosztorysu ofertowego

Pyt.18 ( z dn. 15.11.06r)

P.B. Opis techniczny w zestawieniu drewna i stali – Wieńce – pręty fi 12mm=287,53 kg, pręty fi 6mm=73,90. Brak montażu zbrojenia w kosztorysie – Proszę podać pod jaką liczbą porządkową w kosztorysie nakładczym należy ująć zbrojenie wieńców?

Odp. 18.

Brakujące w przedmiarach zbrojenie wieńców można doliczyć do poz.8 i poz.9 .

Pyt.19.  ( z dnia 20.11.2006r)

- W przedmiarach nie ujęto następujących elementów robót;

a) pisuary								 - szt. 4

b) dodatek do podejścia wodociągowego fi 15(do pisuarów)  - szt. 4

c) dodatek za podejścia odpływowe PCV fi 32(od pisuarów)  - szt. 4

d) grzejnik stalowy typu V35 600x1200				 - szt. 1

Czy powyższe elementy ująć w wycenie?

Odp. 19.

Należy przyjąć:

a) pisuary								 - szt. 2

b) dodatek do podejścia wodociągowego fi 15(do pisuarów)  - szt. 2

c) dodatek za podejścia odpływowe PCV fi 32(od pisuarów)  - szt. 2

d) grzejnik stalowy typu V35 600x1200				 - szt. 1

Pyt. 20.

W przedmiarze robót zamiast grzejnika V11 750x1200(zgodnie z dokumentacją) ujęto grzejnik V11 750x600.

Jaki grzejnik ująć w wycenie?

Odp. 20.

Grzejnik w wycenie proszę przyjąć zgodnie z dokumentacją.

UWAGA.

Ponieważ nie wystąpiła konieczność weryfikacji kosztorysów  termin składania ofert cenowych pozostaje bez zmian.